Grodzisko Dolne, dnia  11.04.2023 r.

Dotyczy:

„Budowa sieci kanalizacji w miejscowości Laszczyny, Zmysłówka, Opaleniska                i Grodzisko Dolne wraz z  rozbudową sieci wodociągowej w miejscowości Zmysłówka „

PYTANIE I:

Ad.1

Przedstawione rozbieżności pomiędzy profilami a zakresem określonym w SWZ oraz w przedmiarach robót wynikają z faktu, że nie wszystkie odcinki kanalizacji wskazane na dołączonych profilach są objęte przedmiotowym postępowaniem (między innymi: rurociąg tłoczny od pompowni P22a do studni sr22a oraz rurociąg tłoczny od pompowni P27 do studni D17 nie wchodzą w zakres tego etapu inwestycji).
Zakres obejmujący przedmiotową inwestycję został określony w SWZ oraz w przedmiarach robót, gdzie na łączną długość kanałów grawitacyjnych należy zsumować zarówno pozycje przedmiarowe dotyczące montażu kanałów z PVC (tj. poz. 1.3.1 i poz. 1.3.2) jak również pozycje z przeciąganiem rurociągów PE SDR17 w rurach ochronnych (tj. poz. 1.3.11 i poz. 1.3.12).

Zakres przedmiotowego postępowania obejmuje:

Dla zadania "Budowa sieci kanalizacji w m. Laszczyny i Zmysłówka" 
- kanały grawitacyjne zlewni pompowni P24 wraz z rurociągiem tłocznym od P24 do SR24,
- kanały grawitacyjne zlewni pompowni P22c wraz z rurociągiem tłocznym od P22c do SR22c,
- odcinek kanalizacji grawitacyjnej od studni C6 do studni SR22c.

Dla zadania "Budowa sieci kanalizacji w m. Zmysłówka i Opaleniska" 
- kanały grawitacyjne zlewni pompowni P25 wraz z rurociągiem tłocznym od P25 do SR22c,
- kanały grawitacyjne zlewni pompowni P26 od studni D25 wraz z rurociągiem tłocznym od P26 do C8.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami przy sporządzaniu wyceny inwestycji proszę przyjąć ilości wskazane w przedmiarach robót, które są tożsame z ilościami zawartymi w SWZ.